Тема «Последовательное соединение проводников»

Цель: изучить закономерности последовательного соединения потребителей тока; раскрыть взаимозависимость I,U,R; формировать умения рассчитывать электрические цепи с последовательным соединением проводников;  продолжить формирование умений и навыков собирать простейшие электрические цепи, а также пользоваться измерительными приборами (амперметром и вольтметром); продолжить работу по формированию умений работать в коллективе( умение высказать свою точку зрения и выслушать точку зрения товарища, умение уважительного отношения к мнению товарищей и др.).

Ход урока.

- Оргмомент.

- Проверка знаний. С целью проверки усвоения изученного материала первые 5-7 минут урока можно посвятить письменной проверочной работе по карточкам.  Предлагаются следующие варианты заданий для карточек:

Вариант 1

- О связи каких электрических величин идет речь в законе Ома для участка цепи?

- Как можно определить сопротивление катушки, на которой намотан провод, не измеряя длины и сечения намотанной части провода?

- Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала равно 40 Ом.

Вариант 2

- Необходимо вдвое увеличить силу тока в цепи. Как это можно сделать?

- Требуется увеличить в 4 раза ток в цепи при возросшем вдвое сопротивлении. Что нужно для этого сделать?

- При напряжении 110 В, подведенном к резистору» сила тока в нем равна 5 А. Какова будет сила тока в резисторе, если напряжение на нем увеличить на 10 В?

3. Мотивация. Ребята, что вы видите? Кот? Прочтите это слово наоборот. Что получилось? Ток! А что такое электрический ток? Обучающиеся отвечают:  Электрический ток – упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Изучая главу «Электрические явления», мы встречались с целым рядом физических величин. Перечислите их. Обучающиеся называют: сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление.

Дайте определение каждой физической величины.

Ребята, а вы знаете, кто установил связь между тремя физическими величинами, характеризующими протекание электрического тока в цепи? Да, конечно это Георг Ом!

Закон Ома утверждает: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка. А какова формула  закона? (I = U/R).

А где мы используем приборы? Что такое электрическая цепь?

Различные соединения источников и потребителей электрического тока.

Простейшую электрическую цепь составляют…

Источник, потребитель, ключ, провода.

А ещё какие приборы вы знаете? (приемники и потребители электрической энергии) Электрический звонок, реостат, резистор..

Самое главное: чтобы в цепи был ток, она должна быть замкнутой.

Вспомним Новый год и хоровод вокруг ёлки, когда вы брали друг друга за руки и получался... замкнутый круг. Давайте изобразим (возьмемся за руки). Хотя, у меня была вот такая проблема, достали гирлянду, хотели украсить елку, а гирлянда не горит… Почему? На этот вопрос мы ответим позже.

Нарисуйте схему: батарея элементов или аккумуляторов, электрическая лампочка, ключ.

В этой цепи мы использовали лишь один потребитель электрической энергии – электрическую лампочку. Но на практике такие электрические цепи встречаются редко.

В основном электрические цепи состоят из большого числа потребителей электрической энергии, которые могут быть соединены между собой по-разному.

Посмотрите, пожалуйста, на электрическую цепь, назовите её элементы и тип соединения.

Элементы цепи – батарея, ключ, две лампы. Соединены друг за другом, т.е. последовательно.

Сформулируйте  тему и цель урока.

Тема: Последовательное соединение проводников.

Цель: Изучить последовательное соединение проводников, вывести законы последовательного соединения

.

Как вы думаете, чем же мы будем заниматься сегодня на уроке, какова наша цель?

А, сегодня на уроке мы узнаем, что такое последовательное соединение проводников, каким законам подчинено, где применяется на практике.

- Изучение нового материала.

Запишем в тетрадь: Последовательное соединение — это соединение, при котором конец одного проводника соединяется с началом другого.

Что будет, если одну лампу вывернуть?

Теперь постараемся выяснить закономерности данного соединения.

Цель: Установить зависимость силы тока, напряжения и сопротивления на участках цепи при последовательном соединении.

Выполните практическую работу.

- соберите схему, состоящую из источника питания, ключа, двух резисторов, соединенных последовательно;

- измерьте с помощью амперметра силу тока на каждом участке цепи и общую силу тока в цепи.

- сделайте соответствующий вывод о соотношении между общей силой тока в цепи и силой тока на каждом участке цепи;

- измерьте с помощью вольтметра напряжение на каждом участке цепи и общее напряжение в цепи;

- сделайте соответствующий вывод о соотношении между общим напряжением в цепи и напряжениям на каждом участке цепи;

- используя закон Ома и полученные соотношения, выведите формулу для нахождения общего сопротивления электрической цепи;

Прежде, чем приступить к исследованию, вспомним основные правила ТБ при работе с электрооборудованием.

Какова сила тока в цепи, состоящей из последовательно соединенных потребителей тока?

Ток, протекающий через все лампочки (проводники) при последовательном соединении один и тот же (вывод лабораторной работы № 4);

Давайте проверим. Работаем в парах – собираем электрическую цепь по схеме. Итак, начнем. Исходя из полученного вывода лабораторной работы № 4,  мы можем получить математическую запись закона токов для последовательного соединения проводников:

Iобщ = I1 = I2 Запишите показания амперметров.

Эту запись можно прочитать так: Сила тока в различных последовательно соединенных участках цепи одинакова.

Это и есть первый закон последовательного соединения проводников.

Каково напряжение в цепи, состоящей из последовательно соединенных потребителей тока?

При последовательном соединении проводников общее напряжение на всем соединении равно сумме напряжений на каждом проводнике (вывод лабораторной работы № 5).

Вывод лабораторной работы № 5 даст возможность получить математическую запись закона напряжений при последовательном соединении проводников:

Uобщ = U1 + U2;

Запишем формулировку этого закона: Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.

Это второй закон последовательного соединения проводников.

Выведем ещё один закон – это закон сопротивлений. Для этого применим второй закон последовательного соединения проводников и закон Ома для участка цепи.

По закону Ома U = IR, значит второй закон последовательного соединения проводников запишется в другом виде:

IRобщ = IR1 + IR2 , так как Iобщ = I1 = I2 = const => Rобщ = R1 + R2

Мы получили третий закон последовательного соединения проводников – закон сопротивлений. Сформулируем его.

Общее сопротивление цепи при последовательном соединении проводников равно сумме сопротивлений отдельных проводников (или отдельных участков цепи).

Качественная оценка этой формулы состоит в следующем: при последовательном соединении проводников как бы увеличивается длина проводника, включенного в цепь, что приводит к увеличению сопротивления.

Применение последовательного соединения проводников.

Последовательно соединение проводников широко применяется на практике, например: выключатели, соединение источников тока (гальванических элементов); резисторов (проводников, имеющих сопротивление); электрических ламп (ёлочные гирлянды); обмотки трансформаторов; конденсаторы.

Преимуществами последовательного соединения являются: проводники, рассчитанные на небольшие напряжения, соединяя последовательно можно включать в сети с большим напряжением; подбирая лампочки с разными сопротивлениями можно создавать различную освещённость.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ГОРЕЛА МОЯ ГИРЛЯНДА?

Да, лампочка перегорела – цепь разомкнута.

Основным недостатком последовательного соединения проводников является то, что при выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные. Так, например, если перегорит одна из ламп елочной гирлянды, то погаснут и все другие. Указанный недостаток может обернуться и достоинством. Представьте себе, что некоторую цепь нужно защитить от перегрузки: при увеличении силы тока цепь должна автоматически отключаться. Как это сделать? (Например, использовать предохранитель).

Какой можно сделать общий вывод сегодняшнего урока?

Мы получили три закона последовательного соединения проводников, которые будем применять для решения задач.

5. Закрепление нового материала

А теперь для закрепления решим несколько задач. Возьмите карточку. Прочитайте задание и обсудите в группе возможный ответ, когда будете готовы, поднимите руку.

Начальный уровень

1. Резисторы с сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом соединены последовательно. Чему равно их общее сопротивление?

2.Последовательное соединение.  Сила тока в первом проводнике сопротивлением 10 Ом равна 4 А. Какова будет сила тока во втором проводнике сопротивлением 30 Ом. (4 А)

Средний уровень

1. В сеть с напряжением 120 В включены последовательно 3 одинаковые лампы. Какое напряжение на каждой лампе. (40 В)

При последовательном соединении общее напряжение будет равно сумме напряжений на участках цепи. Так как лампы одинаковые, то 120:3=40В

Высокий уровень

Найти напряжение на каждом резисторе, если вольтметр показывает напряжение 12В.

Решение.

1). Rобщ.=R1+R2=2Ом+4Ом=6Ом

2).по закону Ома Iобщ.=U/Rобщ=12В/6Ом=2А

3). Iобщ.= I1= I2=2А

4). Из закона Ома U1=I∙R1=2А∙2Ом=4В

U2=I∙R2=2А∙4Ом=8В или U2=Uобщ.-U1=12В-4В=8В,

т.к. Uобщ = U1 +U2.

Ответ: U1 =4В, U2 =8В

6.Итог урока.

Сегодня на уроке мы познакомились с законами последовательного соединения проводников, практическими применениями этого вида соединения, преимуществами и недостатками соединения. Также научились применять полученные знания при решении задач.

Проверь себя.

- При последовательном соединении проводников сила тока везде … (одинаковая)

- Если переставить местами амперметр  и резистор в последовательном соединении, то показания амперметра … (не изменятся)

- Напряжение в цепи равно.. . (сумме напряжений на отдельных проводниках)

- Полное сопротивление равно…(сумме сопротивлений отдельных проводников)

7. Домашнее задание. Рефлексия. Выставление оценок.

Повторить  § 37 , прочитать §§ 38, 39 (посл. соед.); записать решения задач 1 и 2 на стр. 104 .

Наше занятие подходит к концу, ответьте на вопрос: «Ощутили ли вы прибавление в своей копилке знаний после сегодняшнего занятия?»